МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное             бюджетное  образовательное учреждение высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(ОГУ)

ИНСТРУКЦИЯ

01.12.2015г.  №  2015-003

г. Оренбург

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по административно-        хозяйственной работе и капитальному строительству

____________________П.Я. Обидченко

«_____»____________________ 2015г.

О мерах пожарной безопасности для

помещений оборудованных

медицинскими  приборами и

оборудованием

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и  устанавливает основные требования пожарной безопасности для  помещений, оборудованных медицинскими приборами и оборудованием (далее — помещения) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее — университет) и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2 Настоящая инструкция подлежит неукоснительному исполнению всеми лицами, работающими в помещениях.

1.3 Лицо ответственное за пожарную безопасность в структурных подразделениях университета назначается распоряжением руководителя структурного подразделения.

1.4 В помещениях должны быть вывешены таблички (информация) с указанием фамилий работников, ответственных за пожарную безопасность.

1.5 Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

1.6 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также должностные лица в пределах их компетенции.

1.7 Лицо ответственное за пожарную безопасность в университете обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

2    Содержание помещений

2.1 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Подступы к медицинскому оборудованию, приборам, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам должны быть свободными.

2.3  В соответствии с приказом ректора университета от 13.12.2012 г. № 545 «Об установлении противопожарного режима в университете» установку любых электрических приборов необходимо согласовать с отделом главного электроэнергетика и участком противопожарного оборудования.

2.4 Запрещается:

- проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- сушить горючие предметы на отопительных приборах;

- применять открытый огонь в кабинете рентгенографии;

- использовать для отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы:

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электроприборы (электрические плитки, чайники и др.);

- производить изменения конструкции приборов и оборудования в процессе монтажа, ремонта и эксплуатации;

- нарушать требования эксплуатационной документации к приборам и оборудованию;

- производить изменения объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- курение во всех помещениях и на территории университета в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  и  приказом ОГУ от 01.06.2013 г. «О запрете курения табака».

2.5 Допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.

2.6 Рентгеновский аппарат подсоединять к сети через щит питания с рубильником или выключателем (с ручным проводом), при размыкании которого аппарат полностью обесточивается;

2.7 Использовать рентгеновский аппарат по его прямому назначению. Проведение каких-либо других работ, не связанных с использованием рентгеновского аппарата, запрещается.

2.8 В помещениях производить влажную ежедневную уборку. Уборку и мытье полов осуществлять после окончания работы но, ни в коем случае не перед ее началом. Перед началом уборки выключить сетевой рубильник.

2.9 Медицинские приборы и оборудование (рентгеновский аппарат, стерилизаторы и вспомогательное оборудование) содержать в чистоте и в рабочем состоянии.

2.10 Во время монтажных и ремонтных работ щит питания отключить, и на нем вывесить предупредительный знак «НЕ ВКЛЮЧАТЬ».

2.11 К работе с медицинскими приборами и оборудованием (рентгеновский аппарат, стерилизаторы и вспомогательное оборудование), допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие специальное обучение и имеющие документ о соответствующей подготовке.

2.12 Перед началом работы на рентгеновском аппарате:

  - - удостовериться в отсутствии посторонних лиц в помещении и проверить исправность рентгеновского аппарата;

  - - проверить величину электрического напряжения линии питания и произвести пробное включение рентгеновского аппарата на различных режимах работы.

2.13 Во время работы на рентгеновском аппарате запрещается:

  - - включение рентгеновского аппарата на нагрузку большую, чем предусмотрено паспортными данными аппарата или актом технического осмотра;

  - - обслуживать два или более одновременно работающих рентгеновских аппарата даже в том случае, когда пульты управления их находятся в одной комнате;

  - - отходить от пульта управления аппаратом при включенном сетевом рубильнике или замкнутом штепсельном соединении, с помощью которого рентген-аппарат включают в электрическую сеть;

  - - находиться в помещении, в котором расположен рентгеновский аппарат, посторонним лицам, а больным только в присутствии обслуживающего персонала.

2.14 После окончания рабочего дня все рубильники и выключатели рентген -аппарата выключить, а ручки управления  установить в исходное положение.

2.15 Помещения для установки паровых стерилизаторов должны иметь естественное или искусственное освещение, фрамуги или форточки в окнах и приточно — вытяжную вентиляцию.

2.16 Дверь во время работы стерилизатора не запирать изнутри. Двери должны быть не застекленными.

2.17 Стерилизаторы размещать в помещении таким образом, чтобы ни один из них не препятствовал эвакуации другого стерилизатора, любого оборудования стерилизационной, а также обслуживающего персонала.

2.18 В помещении, где установлены стерилизаторы в  осветительных приборах с лампами накаливания предусматривать сплошные (закрытые) рассеиватели.

2.19 По окончании работы, ответственный за пожарную безопасность обязан произвести осмотр помещений с отключением имеющихся электроприборов.

3  Действия  при пожаре

3.1 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» (в сообщении указать что горит, адрес объекта, сведения о наличии людей, этажность здания, свою фамилию);

- сообщить о пожаре на пожарный пост университета по телефону 37-25-87;

- сообщить о пожаре оперативному дежурному по университету по телефону          77-44-34;

- поставить в известность руководителя подразделения;

- приступить к эвакуации людей, определить количество эвакуированных;

- по возможности организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, кошма), не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности;

- принять меры к эвакуации документов, материальных ценностей и обеспечению их сохранности;

- организовать встречу вызванного пожарного подразделения.

3.2  Лицо, ответственное за пожарную безопасность должно:

- установить вызвана ли пожарная охрана, в случае не прибытия пожарных подразделений продублировать вызов;

- проверить проведена ли эвакуация людей и спасение материальных ценностей;

-при необходимости вызвать дежурного электрика для отключения электроэнергии в здании;

- прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

Главный врач                                                                                          С.К. Корнеева

Согласовано:

Проректор по социальной и воспитательной работе                          С.В. Семенов

Председатель первичной

профсоюзной организации работников                                                Т.Д. Юдина

Начальник участка противопожарного

оборудования отдела технического

обслуживания и ремонта                                                                       А.Н. Минеев

Начальник юридического отдела                                                         Н.Н.Гусева